# Tecniche di valutazione della dependability

La valutazione del comportamento di un sistema può essere fatta in modo:

- sperimentale (euristico): si usa un prototipo del sistema e le grandezze d’interesse sono stimate tramite dati statistici:

- di gran lunga più costoso e complesso di quello analitico;

- prototipo del sistema spesso indisponibile;

- dependability di difficile valutazione in quanto necessita di lunghi tempi d’osservazioni;

- analitico: le grandezze sono ricavate direttamente da un modello matematico del sistema stesso:

- i modelli matematici spesso non rappresentano adeguatamente la struttura reale del sistema o il comportamento dei suoi componenti (ricorso a modelli simulativi).

##### Attributi più significativi della dependability

- affidabilità (reliability),

- disponibilità (availability),

- sicurezza (safety),

- mantenibilità,

- collaudabilità,

- performability.

Definizioni basilari

Funzione di guasto Q(t): probabilità che un’entità si guasti per la prima volta nell’intervallo di tempo (0,t): è una funzione di “distribuzione cumulativa”:

Q(t) = 0   				per t = 0

0 (  Q(t) (  Q(t + t)	 	per t ( 0

Q(t) = 1				per t = +(

Affidabilità R(t): probabilità che un’entità funzioni correttamente nell’intervallo di tempo (0,t):

R(t) = 1 – Q(t)

R(t) = 1 				per t = 0

1 ( R(t) ( R(t + t) 		per t ( 0

R(t) = 0				per t = +(

Definizioni basilari (cont.)

Densità di probabilità di guasto q(t): è la derivata di Q(t) quando questa è una funzione continua:

anche R(t) è continua e la sua derivata nel tempo r(t) è pari a:

R(t) e Q(t) sono valutate analizzando il comportamento di una popolazione sufficientemente grande d’entità dello stesso tipo e misurando la frequenza con cui si verificano i guasti; alla fine tale frequenza si correla con le suddette grandezze.

- N = popolazione (numero di entità) all’istante t = 0

- n(t) il numero di entità sane all’istante t

Frequenza media di guasto

La frequenza media di guasti durante l’intervallo di tempo (t, t + t) è pari a:

La frequenza media di guasto di ogni singola entità nell’intervallo (t, t + t) è pari a:

Per t tendente a zero ogni singola entità è soggetta all’istante t ad una frequenza istantanea di guasto pari a:

Essendo - h(t) dt pari a:

integrando la predetta quantità si ottiene l’affidabilità:

MTTF (Tempo medio di manifestazione del guasto)

Indice utilizzato per valutare l’affidabilità e altre grandezze della dependability, conoscendo le caratteristiche di ogni singola entità.

- MTTF (Mean Time To Fault). Tempo medio di guasto o tempo atteso di operatività di un sistema prima del manifestarsi del primo guasto: valore atteso del tempo medio di manifestazione del guasto:

che può anche essere espresso (sostituendo q(t)) come:

essendo

dato che h(t) è costante o crescente con t.

Funzione di frequenza guasti

Fig.6.1 – Andamento caratteristico della frequenza istantanea di guasto in funzione del tempo.

- La prima regione della figura ha un andamento decrescente nel tempo a causa della cosiddetta mortalità infantile delle entità; fenomeno legato al fatto che durante i primi periodi di funzionamento dell’entità vengono messe in risalto le sue imperfezioni di fabbricazione.

- La seconda regione ha un andamento sostanzialmente uniforme, a causa dei guasti che si presentano casualmente ed indipendentemente dalle imperfezioni di fabbricazione.

- La terza regione ha un andamento crescente nel tempo, dato che con l’invecchiamento è sempre maggiore la probabilità che si verifichino fenomeni irreversibili che danneggino le entità stesse.

Funzione di frequenza guasti (continua)

Sia la prima che la terza regione possono essere eliminate ipotizzando di utilizzare le entità dopo una fase iniziale di testing e per un periodo di tempo inferiore al loro tempo di invecchiamento: è ragionevole allora supporre che la frequenza istantanea di guasto delle entità sia costante nel tempo, cioè:

In queste ipotesi le grandezze precedenti assumono le seguenti espressioni:

Fig.6.2 – Andamento della densità di probabilità di guasto in funzione del tempo.

###### Sistemi riparabili

Nel caso di sistemi riparabili, oltre all’evento “occorrenza di guasto” è necessario considerare l’evento “riparazione” o “sostituzione” di entità guaste.

- MTTF il tempo medio di guasto del sistema

- MTTR (Mean Time To Repair) il tempo medio per riparare o sostituire una entità guasta

(

Disponibilità a regime permanente (Availability) del sistema:

- MTBF (Mean Time Between Fault) è il tempo medio tra due guasti, dato dalla somma tra MTTF e MTTR: indice molto usato per esprimere la qualità dei sistemi riparabili.

###### Fattore di copertura

Fattore di copertura:  probabilità condizionata che, dopo il verificarsi di un guasto, il sistema torni a funzionare correttamente.

Fornisce la misura dell’abilità del sistema a rivelare un guasto, a localizzarlo, a contenerne le conseguenze e a recuperare uno stato consistente e libero da errori.

Per la sua stima è necessario prevedere tutti i possibili guasti e, per ogni guasto identificato, è necessario stimarne la frequenza con cui si verifica e il relativo fattore di copertura.

Limiti:

- è difficile identificare in modo puntuale la probabilità con cui si verifica un dato guasto,

- molto spesso non è realistico riuscire a prevedere tutti i possibili guasti,

- il fattore di copertura è valutato considerando la presenza di un singolo guasto alla volta, mentre si dovrebbe tenere conto anche della possibilità che più guasti si possano verificare contemporaneamente.

Valutazione della dependability

(affidabilità e disponibilità)

La valutazione della dependability di un sistema complesso costituito da entità di cui si conoscono le grandezze relative può essere fatta tramite la modellizzazione:

COMBINATORIA				 MARKOVIANA

(								(

Metodi combinatori				   Processi di Markov

- affidabilità					1. affidabilità

- disponibilità					2. disponibilità

- sicurezza

- performability

###### Modelli combinatori

Il calcolo dell’affidabilità e della disponibilità dei sistemi di elaborazione considera i sistemi costituiti da un insieme di entità variamente connesse.

- Primo passo: individuare l’affidabilità e la disponibilità delle singole entità;

- Secondo passo: individuare le configurazioni che permettono al sistema sotto studio di funzionare secondo le specifiche di progetto;

- Terzo passo: stabilire le connessioni tra i singoli guasti delle entità e quelli del sistema complessivo.

Le entità, a loro volta, sono costituite da componenti e presentano indici di dependability dipendenti:

- dalla qualità dei componenti,

- dalle politiche di manutenzione,

- dalle interconnessioni tra di loro.

###### Interconnessioni tra entità

Tipiche interconnessioni tra entità sono: la serie, la parallela, la TMR, l’ibrida M su N.

- Interconnessione serie.

K entità di un sistema si dicono interconnesse in modo seriale quando il funzionamento del sistema dipende dal corretto funzionamento di tutte le K entità.

Ri(t) = affidabilità della generica entità

Ai  =  disponibilità della generica entità

Le analoghe grandezze del sistema sono date da:

Fig. 6.3 – Interconnessione serie.

###### Interconnessioni tra entità (cont.)

- Interconnessione parallela.

K entità di un sistema si dicono interconnesse in modo parallelo quando il funzionamento del sistema è garantito dalla presenza di almeno una entità funzionante correttamente.

Ri(t) = affidabilità della generica entità

Ai  =  disponibilità della generica entità

Le analoghe grandezze del sistema sono date da:

Fig.6.4 – Interconnessione parallela.

###### Interconnessione parallela (cont.)

Il sistema non funziona correttamente (non è disponibile) se sono guaste (non disponibili) tutte le sue K entità.

Nel caso di entità con la medesima affidabilità RC(t)

o disponibilità AC si ha che:

Fig. 6.5 – Affidabilità di una interconnessione parallela.

Fig. 6.6 – Disponibilità di una interconnessione parallela.

###### Interconnessioni tra entità (cont.)

- Interconnessione TMR.

Un sistema con ridondanza modulare tripla (TMR – Triple Modular Redundancy) è costituito da tre entità uguali che adempiono alle stesse funzioni e le cui uscite sono confrontate da un elemento di comparazione (voter), la cui uscita è pari alla maggioranza degli ingressi.

Il sistema è guasto o non disponibile perché sono contemporaneamente guaste (non disponibili) due entità o perché è guasto (non disponibile) il voter, quindi:

Fig. 6.7 – Interconnessione TMR.

###### Interconnessioni tra entità (cont.)

Sistemi serie-parallelo.

###### Interconnessioni tra entità (cont.)

- Interconnessione ibrida M su N.

N entità di un sistema si dicono interconnesse in modo ibrido M su N se il sistema è funzionante qualora lo siano almeno M di loro, ovvero se sono guaste al più K = N – M entità.

RC(t) = affidabilità della generica entità

AC =  disponibilità della generica entità

Queste espressioni si possono giustificare notando che la probabilità che:

- siano sane N entità è pari a:

- siano sane N-1 entità è pari a:

- siano sane N-2 entità è pari a:

- siano sane N-K entità è pari a:

###### Esempi di valutazione

Conoscendo l’affidabilità e la disponibilità delle varie entità, costituenti un sistema, è possibile calcolare l’affidabilità e la disponibilità del sistema complessivo utilizzando le espressioni precedenti.

In un sistema costituito da quattro entità S1, S2, S3 e S4, connesse in serie, l’affidabilità è pari a:

mentre la sua disponibilità è pari a:

Fig. 6.8 – Esempio di connessione serie di più entità.

###### Esempi di valutazione (cont.)

Per aumentare gli indici predetti si potrebbe duplicare:

- il sistema:

Fig. 6.9 – Esempio di duplicazione di sistema.

###### Esempi di valutazione (cont.)

- ogni singola entità:

Fig. 6.10 – Esempio di duplicazione di entità.

con:

###### Esempio

Per esempio nel caso in cui si ha che ogni Ai = 0,9, la disponibilità nei tre casi è pari, rispettivamente, a:

A = 0,6561

Ad1 = 0,8817

Ad2 = 0,9606

# Text boxes

SERIE

Ck

C2

C1

O

(sistemi non ridondanti)

PARALLELA

C1

C2

Ck

(sistemi ridondanti)

C1

C2

r/n

O

I

C3

C21

C23

C22

C111

C12

C112

C11

C1

C2

O

I

R 11 = R 111 . R 112

R = R 1 . R 2

R 1 =  1 - (1 - R 11) . (1 - R 12)

R 2 =  1 - (1 - R 21) . (1 - R 22) . (1 - R 23)

I

O

S4

S3

S2

S1

(sistemi non ridondanti)

S4

S3

S2

S1

O

I

S4

S3

S2

S1

S4

S3

S2

S1

I

O

S4

S3

S2

S1